## Slide 1: RFID-M1 SDK
RFID-M1 SDK
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 2: ภายในชุดประกอบด้วย
1. RFID-M1 card reader/writer
2. Mifare smart card
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 3: RFID-M1 card reader/writer
ส่งสัญญาณติดต่อกับบัตรในรูปของคลื่นความถี่วิทยุ
ระยะที่สามารถติดต่อได้ ประมาณ 5 cm
ใช้กับ Mifare card เช่น รุ่น
S50 (1KB), S70 (4KB)
ใช้ USB interface
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 4: บัตร Mifare
มีขนาด 1KB และ 4KB
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 5: บัตร Mifare
มีขนาด 1KB และ 4KB
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 6: โครงสร้างข้อมูลบัตร Mifare
บัตร 1 ใบ ประกอบด้วย 16 sector
16 sectors
Sector 0
Sector 1
Sector 2
Sector 15
Sector 14
Sector 13
Sector 12
Sector 11
Sector 10
Sector 9
Sector 8
Sector 7
Sector 6
Sector 5
Sector 4
Sector 3
Sector 15
Sector 13
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 7: โครงสร้างข้อมูลบัตร Mifare
16 sectors
Sector 0
Sector 1
Sector 2
Sector 15
Sector 14
Sector 13
Sector 12
Sector 11
Sector 10
Sector 9
Sector 8
Sector 7
Sector 6
Sector 5
Sector 4
Sector 3
Sector 15
Sector 13
0
1
2
3
บัตร 1 ใบ ประกอบด้วย 16 sector
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 8: โครงสร้างข้อมูลบัตร Mifare
Sector Tailer (Password & Access rule)
ขนาด 16 bytes
4 blocks
0
1
2
3
1 sector ประกอบด้วย 4 blocks
1 block มีขนาด 16 bytes
โดยมี block สุดท้าย เป็น ส่วนที่เก็บ password ของ sector นั้นๆ
Sector
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 9: การเก็บข้อมูลลงบัตร
ข้อมูลที่จะบันทึกลงบัตรจะมีรูปแบบในการเก็บ 2 รูปแบบ
Data block (Ascii code)
Value block
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 10: Anti-collision
ระบบ Anti-collision ทำให้ สามารถตรวจสอบบัตรหลายๆใบในระยะได้
สามารถระบุ serial บัตรที่อยู่ในระยะทั้งหมดได้
Get Serial 1
Get Serial 2
Get Serial 3
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 11: ความปลอดภัย
มี Serial key เป็น unique
มี password ประจำแต่ละ sector
มี Access Condition
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 12: Serial Key
บัตรแต่ละใบจะมี serial ที่ไม่ซ้ำกันโดยจะอยู่ที่ block ที่ 1ของ sector ที่ 1 เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 13
Sector tailer
Password Key
Password ที่ใช้จะมีให้เลือก key A หรือ key B
ใช้คีย์ขนาด 48 bit
แต่ละ sector ต้องใช้ key ที่ถูกต้องเพื่อการเข้าถึงข้อมูล
สามารถใช้คีย์ป้องกันแต่ละ sector ได้ถึง 2 คีย์พร้อมกัน
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 14: Access condition
Sector tailer
- สิทธิในการ Read
- สิทธิในการ Write
- สิทธิในการ Increment
- สิทธิในการ Decrement , Transfer , Restore
Access condition ควบคุมการอ่าน-เขียนแต่ละ Block ใน sector
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K

## Slide 15
2.ทำการ request การติดต่อบัตร
3.ตรวจสอบ anti-collision
4.Select card
5.Authentication บัตรที่เลือกด้วยคีย์ (password)
6.ทำการ อ่าน/เขียน ข้อมูล
ลำดับการทำงานของระบบ
7.Halt เพื่อจะไม่อ่านบัตรนั้นๆอีกและกลับไปรอบัตรใบใหม่
1.POR (Power on reset)
เมื่อบัตรเข้ามาอยู่ในระยะ

## Slide 16: ตัวอย่างการพัฒนาระบบ
วิเคราะห์ระบบ และรวบรวมสิ่งที่ต้องการเก็บลงบันบัตร
จัดแบ่งชนิดของข้อมูลที่ต้องการเก็บ
จัดข้อมูลที่ต้องการเก็บให้อยู่รูปที่สามารถเก็บลงบัตรได้
กำหนดส่วนของระบบที่ต้องมีการใช้งานบัตร
ระบุลักษณะการใช้งานบัตรในแต่ละส่วนว่าทำหน้าที่อะไรบ้าง
พัฒนาโปรแกรมและทดสอบ
Mifare Card Reader / Writer Solution Technology
R F I D - M 1 S D K